## Slide 1: 描述符(Descriptor)
描述存储器“段”的属性的一个8字节的数据结构。
两种类型
  段描述符：用于描述代码、数据和堆栈段
  系统段描述符：中断描述符、任务段等

## Slide 2: 段描述符
G位(粒度位)：
  G=0, 段的长度以字节为单位
  段长最大1M字节
  G=1,段的长度以页(4K字节)为长度单位
  段长最大1M4K=4G字节
D位：D=0，16位指令方式
  D=1，32位指令方式
AVL位：AVL=0，程序不可使用本段
    AVL=1，程序可以使用本段

## Slide 3: 段描述符（1）
访问权限字节
0
1
2
3
4
5
6
7
A
P
DPL
S
E
ED
C
R
W
P位：P=0，段不在内存中
  P=1，段在内存中
DPL：取值0~3，确定段的
  特权级，为任务允 许访问该门的最低特权级
S位：S=1，段描述符
A位：A=0，段尚未被访问
  A=1，段已被访问

## Slide 4
访问权限字节
0
1
2
3
4
5
6
7
A
P
DPL
S
E
ED
C
W
R
1~3位表示段的类型
E=0，为数据段
  ED=0，段向上扩展
  为数据段
  ED=1，段向下扩展
  为堆栈段
  W=0，数据段只读
  W=1，数据段可写
E=1，为代码段
  C=0，忽略描述符特权级
  C=1，遵循描述符特权级
  R=0，代码段不可读
  即只执行
  R=1，代码段可读
段描述符（2）

## Slide 5
格式与段描述符基本相同，主要差别①访问权限字节
0
1
2
3
4
5
6
7
P
DPL
S
TYPE
S=0，系统段描述符
TYPE为4个字节，共有16种类型。其中：
2，LDT
9，TSS，非忙
B，TSS，忙
5，任务门
C，调用门
E，中断门
F，陷阱门
② D位无定义(D=0)
系统段描述符

## Slide 6: 描述符表
描述符表由描述符顺序排列组成，占内存一定的区域，由系统地址寄存器（GDTR、IDTR、LDTR）指示其在物理存储器中的位置和大小
描述符表有：
  全局描述符表GDT
  中断描述符表IDT
  局部描述符表LDT
  任务表TSS
访
问
权
限
访
问
权
限
基
址
界
限
0
19
20
51
52
63

## Slide 7: 全局描述符表寄存器GDTR
在物理存储器地址空间中定义全局描述符表GDT
0
15
16
47
GDTR
BASE（32位）
LIMIT
BASE指示GDT在物理存储器中开始的位置
LIMIT规定GDT的界限
LIMIT有16位，从而GDT最大65536个字节，
能够容纳65536/8=8192个描述符

## Slide 8: 局部描述符表寄存器LDTR
LDT定义任务用到的局部存储器地址空间
16位的LDTR并不直接定义LDT，它只是一个指向GDT中LDT描述符的选择符。
如果LDTR中装入了选择符，相应的描述符将从GDT中读出并装入局部描述符表高速缓冲寄存器。将该描述符装入高速缓冲寄存器就为当前任务创建了一个LDT

## Slide 9: LDTR
0
1
2
3
15
TI
RPL
选择子
RPL: 申请特权级
  0~3
TI: 表指示符
    0——使用全局描述符表
    1——使用局部描述符表
选择子：选择描述符表中的表项
Notes: 注意：TI指示使用GDT还是LDT。GDT唯一，但LDT有多个，CS中的选择子在哪个LDT中选择？答：当前任务的LDT。
问题：对OS而言，GDTR指向GDT表，LDTR指向当前任务的LDT，段寄存器为GDT/LDT选择子。GDT中到底放了哪些东东？“存储空间分配表”是否正确？

## Slide 10
GDTR
GDT
BASE
LIMIT
LDT描述符
LDTR
LDT
基址
界限
32位
16位
LDT描述符高速缓冲
寄存器（不可见）
为当前任务创建LDT的过程
*OS根据LDT使用情况为LDTR赋值

## Slide 11: 任务寄存器TR
存放16位的选择符，指示全局描述符表中任务状态段（TSS）描述符的位置
当选择符装入TR时，相应的TSS描述符自动从存储器中读出并装入任务描述符缓冲寄存器。该描述符定义了一个称为任务状态段（TSS）的存储块。每个任务都有TSS，TSS包含启动任务所必需的信息。
TSS最大64K字节

## Slide 12
GDTR
GDT
BASE
LIMIT
TSS描述符
TR
基址
界限
32位
16位
TSS
TSS描述符高速缓冲
寄存器（不可见）
生成一个新任务的过程
*OS为TR赋值

## Slide 13: 存储空间分配
GDT描述子
LDT描述子
TSS描述子
OS段
（代码、数据）
TSS段
中断描述子
中断例程
LDT0描述子
LDT0段
（代码、数据）
LDT1描述子
LDT1段
（代码、数据）
GDTR
IDTR
GDT
LDTR
TR
全局空间
任务0
任务1
局部空间
注意：存在两种描述子类型

## Slide 14: 段选择符寄存器
保护模式下CS、DS、SS、ES、FS、GS寄存器称为段选择符寄存器，其值不再是基址而是选择符，它从描述符表中选择一个定义存储器段大小和属性的描述符。FS/GS用于OS进行数据通信。
0
1
2
3
15
TI
RPL
选择子
RPL: 申请特权级
  0~3
TI: 表指示符
    0——使用全局描述符表
    1——使用局部描述符表
选择子：选择描述符表中的表项
Notes: 注意：TI指示使用GDT还是LDT。GDT唯一，但LDT有多个，CS中的选择子在哪个LDT中选择？答：当前任务的LDT。
问题：对OS而言，GDTR指向GDT表，LDTR指向当前任务的LDT，段寄存器为GDT/LDT选择子。GDT中到底放了哪些东东？“存储空间分配表”是否正确？

## Slide 15
例：设LDT的基址为0012 0000H，GDT的基址为00100000H，(CS)=1007H，那么：
  ①请求的特权级是多少
  ②段描述符位于GDT中还是LDT中
  ③段描述符的地址是什么
解：(CS)=1007H=0001 0000 0000 0111B
  ① RPL=3，申请的特权级为3
  ②TI=1，描述符位于LDT中
  ③描述符相对于LDT基址的偏移量为
    0001 0000 0000 0B8=512 8=4096=1000H
    段描述符的地址为
    0012 0000H+1000H=00121000H
0
1
2
3
15
TI
RPL
选择子

## Slide 16: 段式地址转换
虚拟地
址指针
GDT/LDT
选择符
偏移量
段描述符
数据段描述符高速缓
冲寄存器（不可见）
数据段
操作数
DS
EAX
段基址

## Slide 17
段式地址转换
例：假设虚拟地址为0100:0000 0200H，禁止分页。如果描述符中读出的段基址为0003 0000H，那么操作数的物理地址是什么？
解：
  将此虚拟地址转换成物理地址
  ＝基地址+偏移量
  =00030000H+00002000H
  =0003 2000H

## Slide 18: 分页机制
分段法：将程序分成可变长的若干段
分页法：将程序分成若干相同大小的页，每页长4KB
如果不允许分页，那么分段机构确定的32位线性地址即为物理地址；如果允许分页，就要将32位线性地址通过两级表格结构转换成物理地址，第一级是页目录，第二级是页表
虚拟地址（VA）
线性地址
物理地址（VA）

## Slide 19: 分页机制（1）
线性地址
页目录
目录
偏移量
页目录项
页
操作数
页
CR3
页表
页表项
页表基址

## Slide 20: 分页机制（2）－页目录表
页目录长4KB，包含最多1024个页目录项，每个页目录项4字节
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
A
0
0
U/S
R/
W
P
页表地址
0~3
位
OS
专用
0
页表地址
4~11
位
页表地址
12~19
位
0
1
2
3

## Slide 21: 分页机制（3）－页目录表项
页基址：页表的起始地址是4K的整数倍，因此32位地址的低12位总为0，用高20位表示即可，即页目录表项中给出的是页基址的高20位。
U/S R/W 特权级3 特权级0~2
0 0 无 读/写
0 1 无 读/写
1 0 只读 读/写
1 1 读/写 读/写
user
supervisor

## Slide 22: 分页机制（4）－页表
页表长4KB，包含最多1024个页面项，每项4字节
7
6
5
4
3
2
1
0
0
D
A
0
0
U/S
R/
W
P
页面地址
0~3
位
OS
专用
0
页面地址
4~11
位
页面地址
12~19
位
0
1
2
3
页面的起始地址为4K的整数倍，所以32位页面地址只用高20位
D位（Dirty）：对所涉及页面进行写操作时，D置1

## Slide 23: 分页机制（5）－系统容量
整个存储器有一个页目录表，它最多有1024个页目录项，即可以有1024个页表；
每个页表可含有1024个页面项，即可以有1024个页；
——共有10241024=1M个页面，每页面4KB，存储器大小正好4GB
目录
页
偏移量
31 22 21 12 11 0
线性地址格式

## Slide 24: 分页机制（6）－TLB
TLB——转换检测缓冲器
TLB为一个Cache，其中保存了32个最近使用的页转换地址。若访问同样的存储区域，则不必再访问内存中的页目录表和页表 ，可以加快程序的运行。
例：对于线性地址00000000H~00000FFFH，将选中页目录项0和页表项0。若页表项0包含的地址为00100000H，则线性地址00000000H~00000FFFH对应的物理地址为00100000H~00100FFFH
目录
页
偏移量
31 22 21 12 11 0
FFF
000
000

## Slide 25: 段模式下的TLB
CS
DS
SS
ES
FS
GS
程序员可见
访
问
权
限
访
问
权
限
基
址
界
限
0
19
20
51
52
63
段描述符高速缓冲寄存器（TLB）
程序员不可见

## Slide 26: 虚拟8086模式
保护模式的子模式
在保护模式下，只要将EFLAGS寄存器的VM位置1，处理器便进入V86模式。将VM位清0，处理器便又退回保护模式
当处理器处于V86模式时，段寄存器的使用与实模式相同。
通过分页操作，V86的1MB地址空间可以转换到Pentium的4GB空间的任何地方

## Slide 27: 保护模式的寄存器模型

## Slide 28: 控制寄存器

## Slide 29: 控制寄存器CR0
CR0的低5位组成机器状态字（MSW）：
PE: 0——实模式；1——保护模式
MP: 1(系统有数学协处理器时)
EM: 0（仿真协处理器）
TS: 任务切换，切换任务时自动设置
ET: 1(协处理器的类型)

## Slide 30: 控制寄存器CR3、CR2
存储器分页机制：
CR0中的PG位设置为1，表示允许分页
CR3包含页目录基址，指向页目录的开头
如果发生缺页，则将发生缺页的地址保存在CR2中